*1、小巧便携,适用于成人及儿童；防水（不低于IPX4级，防泼溅）；防震（能承受最高从75cm的高度下落的冲击）；可用于低温、大雨等恶劣天气环境的现场救护、转运。

2、可选用专用配件适应各种院内及院外转运环境，提供多种转运解决方案,可随气瓶固定于床边、救护车及病房墙壁。

*3、气体驱动,可接各式钢瓶及中央气源,并具备各种标准管道接口,实现不同气源间迅速转换。

4、内置电池可续航,支持电池热更换。

5、≥4英寸高精度液晶触摸显示屏,能实时显示压力波形、流速图形，同时显示监测参数、设置值等信息；监测测量值MVe,VTe, RR,PIP等。

6、可同时用于有创呼吸支持和无创面罩通气,漏气补偿≥100L/min。

7、呼吸模式：定压、定容、辅助自主呼吸，VC-CMV,VC-AC,SPN-CPAP/NIV，窒息通气（后备通气）。

8、具备CPR功能，一键启动，自动优化报警设置。心肺复苏时不中断通气。

9、吸氧浓度模式可调整。

10、具有BTPS功能和海拔补偿，保证潮气量精确输送。

11、流速触发，触发灵敏度3-15L/min。

12、最大吸气流量100L/min。

13、压力支持：0-35 mbar（相对于PEEP），上升斜率调节：慢速（1秒）标准（0.4秒）和快速（<0.4秒），更好地支持病人自主呼吸。

14、内置PEEP阀, PEEP：0-20mbar。

15、实时数据输出（选配）：蓝牙接口和USB接口，传输病人数据、系统测试、截屏，便于连接到数据管理系统和病人监护仪；开放协议（Medibus），同各种系统兼容。